## Slide 1
Vad arbetar SGI med?
Från http://gis.swedgeo.se/skred/
(~1500, jmfr. Norge >10.000)
Surte 1950, 1 död, 300 hemlösa, 30 skadade hus
Tuve 1977, 9 döda, 300 skadade
Småröd 2006, samhällskostnad > 500 Mkr
Trigger: felaktig placering av fyllnadsmassor
Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggnings-verksamhet
SGI utreder potentiella skred-riskområden, bl a mht klimat-förändringar. (Risk = sannolikhet * konsekvenser)
Uppdrag: Minska riskerna för ras, skred och stranderosion
(2018: Göta Älv-delegation)

## Slide 2
Exempel på orsaker till skred
Glidyta
Riklig nederbörd
Vattendrag
Grundvattennivå
Belastning
Höjd grundvattennivå
Höjd vattennivå
Sänkt vattennivå
Erosionskada eller Avschaktning

## Slide 3
TiB på SGI (fr. o. m. 1 dec 2015)
Nås via SOS Alarm
Tillgänglig på telefon alla timmar, alla dagar i veckan
Återkoppla vid larm inom 15 minuter
Redo för Lync-/telefonmöte med andra instanser inom en timme
Vid behov, bedömt i samspel mellan SGI och Räddningstjänst, infinna sig på plats
Foto: Birger Lallo/Skandinav Bildbyrå
TiB (Tjänsteman i Beredskap) på SGI
Vid akuta ärenden bistår SGI räddningstjänsten, annan kommunal instans och statliga myndigheter med expertkunskap för att undanröja hot och reducera skadeverkningar
http://www.swedgeo.se

## Slide 4
2016: skarpa och övningsapplikationer
En sida:
http://gis.swedgeo.se/rtj/
TiB på SGI | Åtgärdskalender vid ras, skred och slamströmmar | Olycka vid vattentäkt | A5 broschyr
Ca 10 lager
> 60 lager
> 30 lager

## Slide 5
Anteckningslager (”aktiva lager”)

## Slide 6
MSB2:4-projekt 2017-2018: ArcGIS-verktyg för Plan, Profil (1:1) och överslagsberäkning av slänt ver 180220
MSB2:4-finasierat projekt 2017-2018 ” Stöd till Räddningstjänsten och USAR-team i akuta ras- och skredsituationer - webbaserad och GIS-modellerad överslagsberäkning av markstabilitet ” (och vidare TiB-stöd från SGI)
Teknisk projektledare: Mats Öberg/SGI
Geotekniskt sakkunnig: Karin Odén/SGI
Utveckling ArcGIS Tools: Elias Jörholt/SWECO
Projektansvarig Samverkansområde Geografiskt områdesansvar (SOGO): Sven Vasseur/Lantmäteriet

## Slide 7
Utgångspunkten vad gäller höjddata är
  LM NH 1m+ (genom WCS-tjänst)
  Batymetri (om det finns)
  Ny geometri från drönare*) (om det finns/tas fram) – ej troligt scenario
  Möjlighet att rita in (och spara) geometri på vilken överslagsberäkning skall utföras (enligt Skredkommisionens rapport 3:95)
  Skapandet av sektions/profillinje i plan och kompletterande geometri i profil är användarstyrd!
*) I projektet ingår även UAV drönare som ett sätt att fånga (befintlig) och ny geometri efter ett inträffat skred

## Slide 8
NH 2m
NH 4m
Från gis3
Första vägen
Andra vägen
NH 1m
Strandlinjen
ESRI elevation AGOL
Global terrain data (här 30m?)

## Slide 9
Snabb beräkning av släntstabilitet på godtycklig plats i Sverige. All historik sparas. Kan även ses som ett generell verktyg för att skapa 1:1 profiler.
Fc = 5,5 * Cu / (ys*H + q – yw*Hw)

## Slide 10
L:\GIS_arb\teknik\dronare2017\föredrag_ULI_Geoforum_23jan18
Erfarenheter av drönare och bearbetning av data
inom tillämpningsområdet georisker

## Slide 11
Tillämpningsområde georisker*) på SGI
Uppdrag: Minska riskerna för ras, skred och stranderosion.
TiB för stöd till Räddningstjänst. Säkert, effektivt och hållbart markbyggande..
*) Skred-, ras- och erosionsbenägna zoner där det finns geologiska och geotekniska förutsättningar
för att klimatförändrings- och naturrelaterade händelser och olyckor kan äga rum
Vid händelse av jordskred/ras i samverkan med Räddningstjänsten (pågående MSB2:4-projekt med Lantmäteriet och RTJ Gbg)
Återkommande inmätning av förändringar i s.k. naturanpassade erosionsskydd. (Tillägg maj 18: övervakning av stranderosion m h a satellitbilder?)
Geoteknisk klassificering av bergslänter (ev. TrV- eller MSB2:4-projekt)
Vi använder drönare inom mindre områden (~ 1 ha) och i utvecklingsprojekt. Vi studerar fotogrammetrisk processering av data och dess utprodukter som ortomosaik och DSM, så vi bättre kan kommunicera med professionella aktörer i händelse av större projektområden.

## Slide 12
Erosionsskydd
Skred =
förändrad geometri
Bedömning eller
befintlig batymetri
LM NH
1m pix
Skred
Bergslänter

## Slide 13
Juridiken
Pilot Flygtillstånd Transportstyrelsen (2018: behövs ej för drönare < 7kg)
Ansvarsförsäkring Kammarkollegiet
Vi följer reglerna (inom synhåll, CTR flygplatszoner i Luftfartsverkets drönarkarta - även vissa lättnader här 2018…)
Tillstånd enligt KÖL från Länsstyrelsen i hela landet ”där det finns geologiska och geotekniska förutsättningar för att klimatförändrings- och naturrelaterade händelse och olyckor kan äga rum”
Rutin för att ansöka om spridningstillstånd från Lantmäteriet

## Slide 14
DJI GS PRO för ’programmerad’ flygning och fotografering
Mission parameters:
Område
Jpeg överlapp
Flyghöjd
Hastighet
mm

## Slide 15
*) Drone2Map gör ett försök till DTM men det blir inte särskilt bra. Bättre att använda DSM-en och där studera kända markpunkter (berg, hårdgjord yta, ytor med låg vegetation)
Programvara för databearbetning – ESRI Drone2Map
Fotogrammetri och bildmatchning. Det finns andra programvaror men vi använder ESRI’s Drone2Map (baserad på pix4D fotogrammetrimotor). Från en serie lodbilder med ett visst (rejält) överlapp kan man bl a få:
Planläge för Flight Lines och Image Points
Ortomosaic, dvs en sammanfogning av jpeg lodbilder (GeoTIFF)
DSM, dvs Digital Surface Model (GeoTIFF) – alltså vad bilderna fångar från luften inklusive träd och vegetation. Det är alltså inte en DTM*)/Digtial Terrain Model/markmodell såsom LM’s NH-data
(3D-pdf, punktmoln, 3D texture mesh för GIS-3D-program)

## Slide 16
Exempel på egna utprodukter med programmerad flygning (DJI GS PRO)
Drone2Map, 2D products (svag slänt, vatten Säveån, viss vegetation, inga hus)
FlightLines, ImagePoints
Ortomosaic
DSM färgad + Hillshade (detalj)

## Slide 17
Exempel inmätning erosionsskydd i Göta älv med GCP Ground Control Points
För noggrann inmätning måste GCP användas. Här mätte vi bl a in 8 GCP
i vårt område med en (lånad) precisions-GPS (cm-noggrannhet) från Trimtec.

## Slide 18
Efter bearbetning i Drone2Map (matchning av GCP-er till vissa bilder) får vi en mycket god överstämmelse = ’som är tillräcklig för våra ändamål’
i plan (SWEREF99TM) och i höjd (RH2000 med ~ dm-noggrannhet)