## Slide 1
Lantmäteriet – SGI
samarbetsområden
Mats Öberg, GIS arkitekt, SGI
Möte Regionala geodatasamordnare
Gävle, 8 dec 2016

## Slide 2
1. Geokalkyl Bygg - kostnadsbedömning av grundförstärkning och schakt/fyll, tidiga exploateringsskeden
2. Vägledning och harmonisering - datunderlag från SGI, SGU och MSB för ras/skred/erosion (kort)
3. TiB och Räddningstjänstportalen - stöd vid akuta skred- och rassituationer
4. Inskickad ansökan till MSB2:4 2017
Medvetandegöra för information vidare ut till kommunerna …

## Slide 3
Geokalkyl
Ursprung: liknande system på Trafikverket
Stigbjörn varit med i referensgrupp
Geokalkyl är ett ArcGIS-baserat expertsystem (geotekniker + GIS-operatör) för kostnadsbedömning av grundförstärkning och schakt/fyll i tidiga kommunala exploateringsskeden. Lämpligt för att jämföra kostnader för alternativa placeringar av byggnader
http://www.swedgeo.se/geokalkyl/
Regeringsuppdrag inom ”effektivt markbyggande”
Redovisades för Näringsdepartementet 7/12 (statssekreterare Alf Karlsson hos Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister)

## Slide 4
http://www.swedgeo.se/geokalkyl/

## Slide 5
Indata: planområde med byggnader, hårdgjorda ytor och grönytor; höjddata; jordartskartan som utgångspunkt för s.k. GTK Geotekniska Terrängsklasser (jordlagerföljder med vissa bärighetsegenskaper)
Jönköping Skeppsbron, ”färdig detaljplan”, innehåller även förorenad mark
Nyköping, kvartersmoduler för bostadsbebyggelse” och ”verksamhetsområde”
0,25 km2
0,06 km2
0,5 km2
0,5 km2
0,6 km2

## Slide 6
Höjddata och jordarter
WCS

## Slide 7
(Modifierat) underlag från Jönköpings kommun
Källare (lila)
Ca +90 (RH2000)
Plant område, grundläggningsnivå
(höjd u.k. bottenplatta) +92
Enstaka källare
Notera exkludering av befintlig byggnad (som alltså skall behålla och ej ingår i geokalkylen)

## Slide 8
Bedömda GTK
(geotekniker har bedömt GTK utifrån underlag såsom geotekniska borrningar mm)

## Slide 9
Jordlager1
Jordlager2
Jordlager3

## Slide 10
Förstärkningsmetoder

## Slide 11
2D kostnader sek/m2

## Slide 12
2D kostnader sek/m2, alternativ färgredovisning, endast byggnader (VÄSTRA DELEN)
Tekn anm, 13 classes, equal interval, then edit Break Value . Edit top 3 colors. Max is 3833, Mean is 2140. Add labels with halo

## Slide 13
3D kostnader och visualisering – visas i ArcScene (del av ArcGIS desktop)
Överdriven höjdskala 1,5ggr

## Slide 14
3D detalj (pålar, källare)
Källare
Fyll byggnader
Pållängd

## Slide 15
3D detalj (pålar, överytor för olika nivåer) – en av många kombinationer
Som kan visas/studeras i visualiseringen

## Slide 16
3D, endast schakt och fyll byggnader

## Slide 17
Kalkylresultat
Ver2: står m3 istf m2 (skönhetsfel)
Ver2: totalkostnaden avrundas till närmaste 100 tkr 
Total kostnad (MSEK) 262,2

## Slide 18
Nyköping

## Slide 19
Typkvarter (moduler) från Nyköpings kommun
För varje typkvarter finns tydlig areell fördelning specificerad.
För typ1 bostadsbebyggelse, stadskvarter, 50x50m är följande arealer definierade:
Byggnad 500 m2
Grönyta inom kvartersmark 800
Hårdgjord ytan inom kvartersmark 800
Gata (hårdgjord) 200
Allmän platsmark (grönyta) 200
                ____
SUMMA 2500m2
Typ1, bostadsbebyggelse, stadskvarter
Typ2, bostadsbebyggelse, småhus
Typ3, verksamhetsområde
50m
50m

## Slide 20
… och skapande av konsistenta GIS-ytor*)
*) konsistenta = sammanhängande/täckande, icke-överlappande, grönytor och hårdgjorda ytor

## Slide 21
2 alternativa placeringar
Hemgården SV
Höjdzon: +5,9 m.ö.h.
Hemgården NO
Höjdzon: +8,4 m.ö.h.

## Slide 22
Bedömd GTK, Hemgården SV
Bedömd GTK, Hemgården NO
Viktigt kalkylresultat:
Grundförstärkningskostnaderna i Hemgården NO är väsentligt högre (ca dubbelt) mot Hemgården SV

## Slide 23
3D-visning i webmiljö (med omgivande terräng och omgivande byggnader)
Vad är poängen med detta (när man kan se och vrida i 3D i ArcScene)?
Det är en extern webbapplikation, vem som helst (som man tillåter förstås) t ex politiker, kan se det på vilken plattform som helst utan att behöva ArcGIS*)
https://gis.swedgeo.se/geokalkyl/3ws/

## Slide 24
2. Vägledning och harmonisering - datunderlag från SGI, SGU och MSB för ras/skred/erosion
(mycket kortfattat)

## Slide 25
Vägledning och (data)harmonisering SGI, SGU, MSB ras, skred och erosion (samt LM och SMHI) https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/

## Slide 26
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/

## Slide 27
3. TiB och Räddningstjänstportalen - stöd vid akuta skred- och rassituationer

## Slide 28
TiB på SGI (fr. o. m. 1 dec 2015)
Tillgänglig på telefon alla timmar, alla dagar i veckan
Återkoppla vid larm inom 15 minuter
Redo för Lync-/telefonmöte med andra instanser inom en timme
Vid behov, bedömt i samspel mellan SGI och Räddningstjänst, infinna sig på plats
Räddningstjänsten når SGI:s TiB via SOS Alarm
Foto: Birger Lallo/Skandinav Bildbyrå
I övrigt: SGI’s myndighetsfunktion granskar detalj- och översiktsplaner m.a.p. geotekniska säkerhetsfrågor, se http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/granskning-och-remisser/
TiB på SGI och RTJ FÄLT/GEOSTAB/VAKASTAB

## Slide 29
MSB2:4 utvecklingsprojekt 2014-2015
Sammanställning av data från geodata.se/ Geodataportalen samt Geodatasamverkan
Tre moderna rikstäckande webbapplikationer RTJ FÄLT, GEOSTAB och VAKASTAB. Räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter kan i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.
Plattformsoberoende (PC, Mac, surfplatta, mobil) och fältanpassade med responsiv design, har GPS-stöd mm. Central lagring av aktiva lager (räddningstjänsternas och stabsfunktionernas expert-anteckningar).

## Slide 30
http://gis.swedgeo.se/rtj/

## Slide 31
DEMO / skärmdumpar

## Slide 32
RTJ FÄLT

## Slide 33
GEOSTAB
All historik sparas; SGI sköter drift och admin; kommunikation till RTJ och Lst

## Slide 34
Lista över ingående WMS-lager i RTJ FÄLT/GEOSTAB/VAKASTAB 1(2)

## Slide 35
Lista över ingående WMS-lager i RTJ FÄLT/GEOSTAB/VAKASTAB 2(2)

## Slide 36
4. Inskickad ansökan till MSB2:4 2017

## Slide 37
MSB2:4, sökt utvecklingsprojekt 2017 (Stigbjörn/Sven)
I ett MSB2:4-projekt som söktes 2016 (avslag) avsågs bl a att:
SGU utveckling av interaktiv webbapplikation: “Från en angiven utsläppspunkt skall man bättre kunna bedöma hur ett förorenande ämne sprider sig med yt- och grundvattnet framåt i tiden (ackumulerad spridning timme för timme visas i kartan). Modellen tar hänsyn till rådande jordartsförhållanden. Användare kan också påföra rådande nederbördsförhållanden, vilket också påverkar spridningsplymen”
– just denna frågeställning diskuterades med MSB Kemkoordinatorer och Räddningstjänsten Östra Götaland den 29/12.
”Stöd till Räddningstjänsten och USAR-team i akuta ras- och skredsituationer - webbaserade GIS-verktyg för generering av markprofil och överslagsberäkning av markstabilitet för risk-minskande åtgärder” (Detta är ArcGIS Geoprocessing Tools implementerade i ArcGIS Online).
1/12 träffade vi USAR-team (i annat sammanhang)