## Slide 1: Redovisning av regeringsuppdrag 7 december 2016, Näringsdepartementet
Geokalkyl – utbildningspaket
och implementering

## Slide 2
Jim Hedfors, GPK
Jim Hedfors, GPK
kostnaden för
- geotekniska förstärkningsåtgärder
schakt- och fyllning
konstbyggnader (fundament, kasun, etc)
åtgärder för klimatanpassning
sanering av förorenade om råden

## Slide 3
Uppdraget
(2015 – 2016)
Komplettera systemet med grunddata
Ta fram ett utbildningspaket som kan presenteras vid kurser och seminarier. Utbildningspaketet ska även vara tillgängligt on-line vid SGI:s webbplats.
Utföras i samverkan med Trafikverket, Lantmäteriet, SGU och andra berörda aktörer.
Geokalkyl utvecklat 2013 - 2015

## Slide 4
Utbildningspaketet bygger på
- implementering av systemet i verkliga planeringssituationer i två kommuner, Nyköping, Jönköping

## Slide 5
Skeppsbron Jönköping

## Slide 7: Geokalkyl - grunddata

## Slide 8: Geotekniska terrängklasser för 165 marklager
Jkod * | J_TEXT | Attributklass | Default_djup | 
1 | Torv; mosse | GTK5 | 3 | 
2 | Torv; blandmyr | GTK5 | 3 | 
3 | Torv; fattigkärr | GTK5 | 3 | 
5 | Torv; kärr | GTK5 | 3 | 
6 | Gyttja | GTK5 | 4 | 
7 | Svämsediment, ler--grus (postglacialt, yngre) | GTK2 | 6 | 
8 | Älvsediment, sten--block (postglacialt, äldre) | GTK1 | 10 | 
9 | Svämsediment, ler--silt (postglacialt, yngre) | GTK2 | 6 | 
10 | Svämsediment, sand (postglacialt, yngre) | FRK | 5 | 
11 | Älvsediment, grus (postglacialt, äldre) | FRK | 5 | 
12 | Älvsediment, silt--block | GTK1 | 10 | 
13 | Flygsand | FRK | 5 | 
14 | Jord (oklassad) | XXX | 5 | 
16 | Lergyttja--gyttjelera | GTK4 | 4 | 
17 | Postglacial lera, ospecificerad | GTK4 | 4 | 
19 | Postglacial finlera | GTK4 | 4 | 
20 | Postglacial lerig grovsilt | GTK1 | 10 | 
22 | Postglacial grovlera | GTK1 | 10 | 
23 | Postglacial finsilt--mellansilt | GTK1 | 10 | 
24 | Postglacial silt | GTK1 | 10 | 
25 | Postglacial grovsilt | GTK1 | 10 | 
....................................... |  |  |  | 

## Slide 9: Geokalkyl väljer…
Förstärkningsdjup
Förstärkningssätt (typ av pålning, förbelastning)
Schaktningsbehov
Fyllningsbehov
Tyngd och massbehov i vallar
Kostnad för marksanering
Beräknar kostnaden
…och

## Slide 10: Geoteknisk tolkning

## Slide 11
Kalkylunderlag – GTK -klasser

## Slide 12
2D kostnader sek/m2

## Slide 13
2D kostnader sek/m2, alternativ skala,
endast byggnader
Tekn anm, 13 classes, equal interval, then edit Break Value . Edit top 3 colors. Max is 3833, Mean is 2140. Add labels with halo

## Slide 14
3D detalj (pålar, källare, fyllning)
Pålarnas längd och antal redovisas korrekt – men inte pålarnas placering

## Slide 15
Typkvarter, Nyköpings kommun
Typ1, bostadsbebyggelse, stadskvarter
Typ2, bostadsbebyggelse, småhus
Typ3, verksamhetsområde
50m
50m

## Slide 16
… och skapande av konsistenta GIS-ytor*) (Mats).
Metodik för att koppla ytor

## Slide 17
3D kostnader och visualisering
Överdriven höjdskala 1,5ggr

## Slide 18
3D, överytor för olika nivåer
Överdriven höjdskala 3 ggr. Projekteringsnivå här +5,9m för hg och gr (för by +5,4m)
3D, schakt och fyll

## Slide 20
Bedömd GTK, Hemgården NO

## Slide 21
Extern webbapplikation som ej kräver GIS

## Slide 22: Utvecklingspotential
Livscykelanalyser, Livskostnadsanalyser
- Budgetunderlag 2017-2019