## Slide 1
Geoteknisk sektorsportal - översikt av tekniska system och dataflöde
Mats Öberg, SGI
Möte MSB
27 sept 2013, Karlstad

## Slide 2
Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande.
Skredriskanalys är ett 3D problem och GIS/data-intensivt…
(där ett av de viktigare datakällorna är geotekniska borrningar)
Topografi/geometri (på land och i vatten)
Geologi, lagerföljder (lösa jordar som silt och lera)
Hydrologi
Mekanik – pådrivande och mothållande krafter
(vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer)
Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt….
Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera)
Påverkansfaktorer för skred och ras

## Slide 3
Geoteknisk sektorportal – bakgrund
Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige, varav TRV står för hälften. Utförda borrningar redovisas i branschstandard- systemet Geosuite.
Samla, digitalt arkivera och WMS-exponera ett stort antal borrningar och geotekniska undersökningsområden nationellt. Exponering sker på bl a geodata.se och i andra webb-applikationer.
I ett utbyggt skede är nyttoeffekterna bl a lägre undersöknings- och markbyggnadskostnader. Räddningstjänstrelaterade tillämpningar.

## Slide 4
Geoteknisk sektorportal*) - komponenter
Registering av (i huvudsak analoga) geotekniska undersökningsområden (”metadata”) – finns, ca 6000 objekt idag
SGI BGA ”Branschens Geotekniska Arkiv”: från GeoSuite**)GeoSuiteDatamodell i SQLServer WMS-tjänst (på geodata.se och andra websidor). [Dito Trafikverket och Sthlm stad].
Återexport från webbsida  GeoSuite (okt 2013 för BGA)
Bidrag (GeoSuite-projekt) från utförare av geotekniska borrningar
Geodata.se (Nationella Geodataportalen) och andra webbplatser
*) Geoteknisk sektorsportal är både namnet på hela utvecklingsprojektet och dess exponering i nationella Geodataportalen på geodata.se
**) GeoSuite (desktop-program, ’CAD-orienterat’) är de facto standard i geoteknikbranschen för hantering av fältdata från borrvagn

## Slide 6
Projektets startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/

## Slide 7
Geotekniska undersökningsområden
Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer
GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR

## Slide 8
Registering av geotekniska undersökningsområden
12345

## Slide 9
Webbapplikation – punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur
Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara
12345

## Slide 10
Visning av geotekniska undersökningsområden
12345

## Slide 11
Från borrbandvagn  BGA  WMS på Geodataportalen
(och andra webbsidor)
WMS
12345

## Slide 12
Visning av individuella borrhål (prototyp) från BGA
12345

## Slide 13
Visning av individuella borrhål (prototyp) från BGA
12345

## Slide 14
12345

## Slide 15
12345

## Slide 16
Dataleverantörer
Kommuner – planeringsunderlag och bygglov
Byggherrar inom offentliga och privata sektorn –
projektering och byggande
Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för
naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik
Data levereras av utförare av undersökningar
12345

## Slide 17
Återexport till Geosuite
12345

## Slide 18
Geoteknisk sektorportal – tematiskt urval av hundratals WMS-er (i praktiken en WMC-fil)
12345
Exponering på nationella Geodataportalen
http://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUser
Här skall ytterligare komma in:
BGA Branschens Geotekniska Arkiv borrhål
TRV Trafikverket Geotekniska Databas borrhål
Sthlm Stad Geoarkiv borrhål
Annat geoteknisk tematiskt?

## Slide 19
12345
Sampresentation BGA och Trafikverket Geotekniska Databas

## Slide 20
MSB 2:4 - ansökan 2014

## Slide 22
Klassad max_sensitivitet, borrhål från BGA, geotekniska undersökningsområden från GSP, jordlagerföljder från SGU. LM ortofoto bakgrund.
(Andra WMS inte med i denna bild: MSB översiktliga stabilitetskarteringar, jordarter, skredärr och raviner, jorddjup, etc)

## Slide 23
Skredyta
Fördelning av bidrag från konsekvenser
Hade E45 varit med i denna antagna skredyta hade Transportinfrastruktur givet ett stort bidrag till konsekvenskostnaden
SUMMA; 457 Mkr
GÄU: Bidrag från deltotaler konsekvenser för SKLASS=3,4,5

## Slide 24
… summering av konsekvenser med ArcGIS-verktyget ZONAL…hur påverkas risk…
(borde kunna gå implementera i webbmiljö)